## Slide 1
NAND 채널 내부의 Plane과 공유 경로
4 Channel × 16 Plane = 총 64개 독립 sensing 자원. 아래는 CH0을 확대한 모델 구조입니다.
HBF zNAND 모델 해석 | 64 Plane 구성 | 제품의 실제 die floorplan은 미확정
01
Controller
CA 스케줄러
Data 수신
CH0 · CH1–CH3도 동일한 구성
공유 CA 경로
Plane 0
독립 busy / tR
16KiB page buffer
Plane 1
독립 busy / tR
16KiB page buffer
Plane 2 … 14
독립 busy / tR
16KiB page buffer
Plane 15
독립 busy / tR
16KiB page buffer
공유 Data 경로 · 채널당 80.1125 GB/s 설정
독립적인 sensing은 겹칠 수 있지만, 같은 채널의 출력 전송은 직렬화됩니다.
Die/LUN은 모델에 없음. 2 Plane/Die를 가정하면 8 Die/Channel로 해석할 수 있으나 구현 확정값은 아닙니다.
Plane page buffer 합계: 64 × 16KiB = 1MiB. Controller buffer 8MiB와는 별도 자원입니다.
Notes: 근거: https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/znand/model.py
https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/docs/09_plane_expansion_layout_ko.md
이 도식은 시뮬레이터의 자원 및 주소 모델이다. 실제 zNAND 제품의 배선, 셀 단면, Die/LUN 제약을 확정하지 않는다.

## Slide 2
Plane 내부의 주소 계층과 페이지 배치
코드의 plane-local 페이지 번호 q를 Group, WL, Block, SSL, E/O로 분해한 논리 배치입니다.
HBF zNAND 모델 해석 | 64 Plane 구성 | 제품의 실제 die floorplan은 미확정
02
한 Plane의 주소 공간
Group g
WL 420 … 0 (q가 증가하면 WL 감소)
Block 0
SSL 0 … 5
각 SSL: Even / Odd 16KiB page
Block 1
SSL 0 … 5
각 SSL: Even / Odd 16KiB page
모델의 순차 탐색
E/O 2개
SSL 6개
Block 2개
WL 421개
Group 증가
한 Group = 10,104 pages
= 157.875MiB / Plane
q 예시
0: WL420/B0/SSL0/E 1: …/O 2: WL420/B0/SSL1/E
12: WL420/B1/SSL0/E 24: WL419/B0/SSL0/E 10,104: 다음 Group
Notes: 근거: https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/znand/model.py
https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/docs/09_plane_expansion_layout_ko.md
이 도식은 시뮬레이터의 자원 및 주소 모델이다. 실제 zNAND 제품의 배선, 셀 단면, Die/LUN 제약을 확정하지 않는다.
address(q): r=q%10104; (q//10104,420-r//24,(r%24)//12,(r%12)//2,r%2). 10104=421*2*6*2. 10104*16384/2**20=157.875MiB. Group은 모델상의 주소 묶음이다. Group 개수나 유한 물리 용량은 제한하지 않는다. SSL/E/O는 모델의 주소 라벨이며 실제품의 스트링 수나 셀 배치를 의미하지 않는다.

## Slide 3
Plane의 읽기와 두 버퍼의 역할
요청 주소가 같은 페이지라도 데이터가 남아 있는 위치에 따라 통과하는 단계가 달라집니다.
HBF zNAND 모델 해석 | 64 Plane 구성 | 제품의 실제 die floorplan은 미확정
03
CA 명령
Array sensing
Page buffer
Data + ECC
Controller buffer
채널당 공유
0.1µs
Plane별 독립
tR 분류 적용
Plane당 16KiB
마지막 sensing q
16KiB 전체 전송
그 뒤 ECC 0.2µs
8MiB 설정
Host: 4KiB / 64B
① Controller buffer hit
준비된 페이지를 재사용. 새 NAND 읽기/전송 없이 응답 대기
② NAND page buffer hit
sensing 생략. 출력 CA와 16KiB Data 전송은 다시 수행
③ 두 버퍼 모두 miss
CA, tR, 전송, ECC를 거친 후 Port별 in-order 응답
tR 모델: First / Group 20.69µs · Short 2.00µs · Mid 2.08µs · Long 12.16µs
Notes: 근거: https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/znand/model.py
https://github.com/JBRARAPARK/HBF_zNAND_Research/blob/8495ed5/docs/09_plane_expansion_layout_ko.md
이 도식은 시뮬레이터의 자원 및 주소 모델이다. 실제 zNAND 제품의 배선, 셀 단면, Die/LUN 제약을 확정하지 않는다.
NAND transfer duration=16384/(80.1125*1000)+0.05=약0.2545µs. Page-buffer hit도 CA 0.1µs, 전체 페이지 출력, ECC 0.2µs를 수행한다. Plane busy는 transferred 시 해제된다. Controller 항목은 마지막 참조 응답 이후 해제되므로 영구 캐시가 아니다. 페이지 버퍼 hit는 sensing된 q와 일치할 때만 가능하며 maintenance/상태 제약이 추가될 수 있다. tR는 실측 보장값이 아닌 Config 값이다.